## Slide 4
SAVIVALDYBIŲ APLINKOS MONITORINGAS
skirtas aplinkos būklės kokybei valdyti savivaldybės teritorijoje, kad atlikus stebėjimus būtų gauta informacija apie gamtinės aplinkos būklę savivaldybės teritorijoje, kuria remiantis būtų galima vertinti ir prognozuoti aplinkos pokyčius, galimas pasekmes, nustatyti aplinkos būklės blogėjimo priežastis, rengti rekomendacijas, neigiamo poveikio mažinimo programas ir planus, stebėti programose ir planuose numatytų priemonių įgyvendinimo rezultatus, teikti informaciją apie aplinkos būklę savivaldybės teritorijoje specialistams ir visuomenei, papildyti valstybinio aplinkos monitoringo duomenis.

## Slide 5
Savivaldybė, remdamasi stebėjimais, gali inicijuoti:
STUDIJAS,
MOKSLINIUS PROJEKTUS;
ATSKIRUS DETALIUS TYRIMUS, kuriuose būtų parengtos rekomendacijos, numatytos neigiamo poveikio mažinimo priemonės.

## Slide 6: MONITORINGAS (ANGL. MONITORING):
sistemingas (nuolatinis ar periodinis; sistemingai parinktose vietose) tam tikro svarbaus reiškinio (aplinkos taršos, žmogaus sveikatos būsenos, švietimo sistemos kokybės ir kt.) stebėjimas, renkant informaciją, reikalingą sistemos valdymui, reiškinių paieška ir aptikimas.

## Slide 7: Programa turi:
1. užtikrinti, kad aplinkos būklės monitoringas vyktų sistemingai;
2. apibrėžti, ką apima monitoringas;
3. remtis lėšų efektyvaus panaudojimo principu.

## Slide 8: Programa skirstoma į dalis pagal gamtinės aplinkos komponentus:
APLINKOS ORAS,
VANDUO (PAVIRŠINIS, POŽEMINIS),
DIRVOŽEMIS,
GYVOJI GAMTA.

## Slide 9: APLINKOS ORO MONITORINGAS
Vietos žymuo | X | Y | Aplinkos oro matavimų vietovės adresas | Taršos pobūdis
1. | 365396,5 | 6199746 | Senamiesčio aikštė 3 | Visuomeninės paskirties teritorija
2. | 364093,1 | 6198294 | Tumo- Vaižganto g. 89 | Transporto tarša
3. | 366143,9 | 6198702 | Klevų g. 6 | Individualių namų rajonas
4. | 364309,5 | 6199280 | V. Mačernio 47 b | Daugiabučių namų kvartalas, Lopšelis -darželis Raudonkepuraitė

## Slide 10: Stebimi rodikliai
SO2, NO2, LOJ, KD2,5, CO

## Slide 11: VANDENS KOKYBĖS MONITORINGAS
Posto pav. | LKS-94 |  | Vandens Telkinys
 | rytai | šiaurė | 
1 | 364208 | 6200224 | Gandingos HE Tvenkinys
2 | 364905 | 6214376 | Platelių ežeras

## Slide 12: Stebimi rodikliai ir stebėjimų periodiškumas
Programos uždavinys | Uždavinio įgyvendinimo priemonės (ar jų grupės) kodas ir pavadinimas | Stebimi rodikliai ar rodiklių grupės | Monitoringo objektai | Stebėjimų skaičius periodiškumas, dažnumas
Vykdyti Plungės rajono savivaldybės ežerų ir tvenkinių būklės monitoringą | Ežerų vandens būklės ištyrimas ir kaitos vertinimas (monitoringas) | Fizikiniai-cheminiai kokybės elementai: BDS7 , Pbendras, N bendras, skaidrumas | 2 tyrimo vietos | 4 kartus per metus šiltuoju metų periodu. balandžio mėn. II pusėje–gegužės mėn., liepos mėn. II pusėje, rugpjūčio mėn. II pusėje, rugsėjo mėn. II pusėje–spalio mėn. I pusėje

## Slide 13: DIRVOŽEMIO MONITORINGAS
Ypatingai pavojingi potencialūs taršos židiniai.
Elektroninės paslaugos užsakymo Nr. GEOLIS(a)-2022-4780; Ataskaita suformuota: 2023-03-18 15:21:44
Vietos žymuo | x | y | Dirvožemio taršos matavimų vietovės pavadinimas
1 | 362283 | 6196901 | Plovykla
2 | 353204 | 6188771 | Naftos bazė
3 | 370510 | 6219794 | Naftos bazė
4 | 352506 | 6201564 | Naftos bazė
5 | 354839 | 6209159 | Valymo įrenginiai
6 | 364309 | 6200710 | Katilinė
7 | 364761 | 6200504 | Naftos bazė
8 | 363464 | 6200927 | Rezervuaras

## Slide 14: Stebimi rodikliai
Rekomenduojama Plungės rajono savivaldybės teritorijoje imamų dirvožemių mėginiuose tirti šiuos sunkiųjų metalų koncentracijas (mg/kg):
chromo Cr, vario Cu, nikelio Ni, švino Pb, cinko Zn, mangano (Mn), alavo (Sn).
Papildomai rekomenduojama įvertinti galimą taršą naftos produktais ir tirti naftos produktų indeksą (angliavandenilių C10-C40 sumą).

## Slide 15: GYVOSIOS GAMTOS MONITORINGAS
Tyrimų vietos Nr. | LKS-94 |  | Stebėjimo objektas | Vieta
 | Rytai | Šiaurė |  | 
 |  |  | Kovas | Visa savivaldybės teritorija
1. | 355360 | 6209657 | Luzitaninis arionas | Šateikiai
2. | 363966 | 6213727 | Luzitaninis arionas | Plateliai
3. | 362430 | 6220039 | Sosnovskio barštis | Dovainių k.
4. | 369057 | 6220594 | Sosnovskio barštis | Pūčkorių k.
5. | 372820 | 6223232 | Sosnovskio barštis | Šarnelės k.
6. | 376003 | 6221478 | Luzitaninis arionas | Žemaičių Kalvarija
7. | 378030 | 6212735 | Luzitaninis arionas | Alsėdžiai
8. | 371392 | 6207611 | Sosnovskio barštis | Lazdenių k.
9. | 378290 | 6198275 | Luzitaninis arionas | Kantaučiai
10. | 368077 | 6189410 | Luzitaninis arionas | Stalgėnai
11. | 352812 | 6188048 | Luzitaninis arionas | Kuliai
12. | 358293 | 6193338 | Sosnovskio barštis | Vieštovėnų k.
13. | 359685 | 6201797 | Luzitaninis arionas | Alksnėnų k.
14. | 362814 | 6199648 | Luzitaninis arionas | Kaušėnų k.
15. | 364869 | 6200224 | Luzitaninis arionas | Plungė

## Slide 16: Plungės rajono gyvosios gamtos stebėjimo objektai, stebėjimų periodiškumas
Tyrimų objektas | Nustatomi rodikliai | Metodas
Kovas | Perėjimo kolonijų skaičius, porų gausumas kiekvienoje kolonijoje | Kartografavimo metodas
Sosnovskio barštis | Augimviečių skaičius, užimamas plotas | Kombinuotas linijinis ar taškinis kartografavimo metodas
Luzitaninis arionas | Radimviečių skaičius, individų gausumas | Kombinuotas linijinis ar taškinis kartografavimo metodas

## Slide 17: Lėšų poreikis monitoringui 2024–2029 metams, eurais (be PVM)

## Slide 18
Bet kas, kuris išspręs problemas, susijusias su vandeniu, vertas dviejų Nobelio premijų - vienos už taiką, kitos už mokslą.
D. F. Kenedis
Ačiū už dėmesį!